## Slide 1
ABLESTACK TECHFLOW · ISSUE #17
로그·메트릭·상태
점검 구성
장애의 발생·원인·복구를 1분 주기로 추적
Ubuntu 24.04 · Activepieces 0.86.3 · 2026-07-31
Notes: Issue #17은 Activepieces 기반 TechFlow의 실행 상태를 1분마다 수집하고 장애의 발생, 원인, 복구를 추적하는 기반을 만든 작업입니다.
[Sources]
- docs/adr/0004-techflow-observability.md
- docs/decisions/techflow-observability.json
- docs/reports/issue-17-observability-validation.md
- docs/runbooks/observability.md
- https://github.com/ablecloud-team/ablestack-techflow/issues/17
[/Sources]

## Slide 2
결과: Gateway 장애를 감지하고 복구까지 추적했습니다
02
서비스·엔드포인트·데이터 계층·백업을 한 번에 수집하고 경보 발생과 해제를 같은 키로 연결했습니다.
정상 상태
6/6 Services Healthy
3 Endpoints HTTP 200
Critical 0 · Warning 0
장애 실증
Gateway Stop
Critical Exit 2
원인 2건 식별
최종 결과
43 Metric Series | 12 Controls PASS | Secret Leaks 0 | HTTPS 200
Notes: 정상 상태에서 6개 서비스와 3개 Endpoint가 정상이며 Gateway 중단 시 Critical 2건을 감지하고 복구 후 해제했습니다.
[Sources]
- docs/adr/0004-techflow-observability.md
- docs/decisions/techflow-observability.json
- docs/reports/issue-17-observability-validation.md
- docs/runbooks/observability.md
- https://github.com/ablecloud-team/ablestack-techflow/issues/17
[/Sources]

## Slide 3
수집·판정·통지를 서로 다른 책임으로 분리했습니다
03
Observer는 허용된 상태와 집계값만 만들고 systemd는 주기 실행과 로컬 실패 통지를 담당합니다.
01
Collect
Docker · HTTP
PostgreSQL · Redis
Backup · Safe Log Counts
02
Evaluate
Warning · Critical
Stable Alert Keys
Strict Exit Code
03
Record
status · metrics
Current Alerts
Transitions · Journal
운영 경계 | Observer는 Flow·가상자원 상태를 변경하지 않음
Notes: Observer는 읽기 전용 수집과 판정만 수행하며 systemd가 주기 실행과 로컬 실패 통지를 담당합니다.
[Sources]
- docs/adr/0004-techflow-observability.md
- docs/decisions/techflow-observability.json
- docs/reports/issue-17-observability-validation.md
- docs/runbooks/observability.md
- https://github.com/ablecloud-team/ablestack-techflow/issues/17
[/Sources]

## Slide 4
장애 판정은 고정 임계값과 안전한 집계로 재현됩니다
04
서비스·Endpoint·DB·Redis·Backup·Flow·Webhook을 공통 정책으로 판정하고 원문 로그와 Payload는 저장하지 않습니다.
ID | 대상 | 경보 기준 | 심각도
H1 | Service | Missing · Unhealthy | Critical
H2 | Internal | HTTP != 200 | Critical
H3 | Public | HTTP != 200 | Warning
R1 | Host | Disk 85% / 95% | W / C
R2 | Memory | Available 15% / 5% | W / C
D1 | DB · Redis | Unreachable | Critical
B1 | Backup | Failed · > 26h | Critical
F1 | Flow | Failures 1 / 5 | W / C
현재 Flow 실행 이력이 없어 상태별 실행 수와 p95 지연은 빈 시계열입니다.
Notes: 경보 임계값은 고정 정책으로 관리하고 Flow Payload와 원문 로그를 저장하지 않습니다.
[Sources]
- docs/adr/0004-techflow-observability.md
- docs/decisions/techflow-observability.json
- docs/reports/issue-17-observability-validation.md
- docs/runbooks/observability.md
- https://github.com/ablecloud-team/ablestack-techflow/issues/17
[/Sources]

## Slide 5
감지부터 해제까지 하나의 Runbook으로 반복합니다
05
운영자는 고정 경보 키를 따라 컴포넌트를 확인하고 복구 후 같은 키의 Resolved 전이를 확인합니다.
A
Collect
Baseline
1분 Timer · Strict
B
Detect
Alert
Critical Exit 2
C
Identify
Cause
Service · Endpoint
D
Notify
Journal
systemd OnFailure
E
Recover
Health
Gateway Start · 6/6
F
Resolve
Transition
Opened → Resolved
Notes: 수집, 감지, 원인 식별, 통지, 복구, 해제를 하나의 반복 가능한 Runbook으로 구성했습니다.
[Sources]
- docs/adr/0004-techflow-observability.md
- docs/decisions/techflow-observability.json
- docs/reports/issue-17-observability-validation.md
- docs/runbooks/observability.md
- https://github.com/ablecloud-team/ablestack-techflow/issues/17
[/Sources]

## Slide 6
관측 데이터는 운영 원문과 만나지 않도록 최소화했습니다
06
정해진 상태·집계만 0640 파일에 원자적으로 저장하고 Flow ID, Payload, 사용자 정보와 원문 로그는 복제하지 않습니다.
Runtime Sources
Docker · HTTP
DB · Redis · Backup
Safe Aggregation
Health · Counts
Duration · Capacity
Observer State
JSON · Prometheus
Stable Alert Keys
Operator
Status · Journal
Runbook Response
Allowlist
No Raw Payload
수집 경계
운영 경계
Notes: 관측 파일은 허용된 집계만 포함하며 0640 권한과 원자적 교체를 적용합니다.
[Sources]
- docs/adr/0004-techflow-observability.md
- docs/decisions/techflow-observability.json
- docs/reports/issue-17-observability-validation.md
- docs/runbooks/observability.md
- https://github.com/ablecloud-team/ablestack-techflow/issues/17
[/Sources]

## Slide 7
관측성과 보안 12개 검증을 모두 통과했습니다
07
V1–4
수집 기반
Unit Tests 7
Timer Active
6 Health PASS
Endpoints 200
V5–8
메트릭·장애
DB · Redis · Backup
Prometheus PASS
Failure Detected
Transitions PASS
V9–12
알림·보안
OnFailure PASS
Recovery PASS
Logs Bounded
Secret Scan PASS
수집·Timer
장애·복구
보안·로그
Notes: 단위 테스트, Timer, Health, 메트릭, 장애 훈련, 복구, 로그 한도와 Secret Scan을 포함한 12개 검증을 통과했습니다.
[Sources]
- docs/adr/0004-techflow-observability.md
- docs/decisions/techflow-observability.json
- docs/reports/issue-17-observability-validation.md
- docs/runbooks/observability.md
- https://github.com/ablecloud-team/ablestack-techflow/issues/17
[/Sources]

## Slide 8
코드·운영 절차·완료 증적을 하나의 자산 체계로 관리합니다
08
다음 운영자가 동일한 설치·점검·훈련·복구를 재현하도록 실행 코드와 판단 기준을 함께 제공합니다.
실행 자산
observer.py
install · verify · drill
Systemd Service · Timer
운영 문서
ADR-0004
Observability Runbook
장애·경보 정책
롤백 절차
검증 증적
구조화 JSON
PDF 보고서 · PPTX
SHA-256 Manifest
시각·Overflow 검사
보안 기준 | Secret·Payload·원문 로그 제외 · 0640 · 허용된 Label만 사용
Notes: 코드, systemd, ADR, Runbook, 구조화 JSON, PDF, PPTX와 Manifest를 일관된 자산으로 관리합니다.
[Sources]
- docs/adr/0004-techflow-observability.md
- docs/decisions/techflow-observability.json
- docs/reports/issue-17-observability-validation.md
- docs/runbooks/observability.md
- https://github.com/ablecloud-team/ablestack-techflow/issues/17
[/Sources]

## Slide 9
이제 관측 기반 위에서 첫 사내 업무 Flow로 이동합니다
09
Issue #17로 실행 기반의 상태를 볼 수 있게 됐습니다. 다음은 버전을 고정하고 GitHub PR Merge Flow에서 실제 실행 데이터를 만듭니다.
1
2
3
4
Observe
#17 로그·메트릭
경보·복구
Pin
#18 이미지 Digest
업그레이드 정책
First Flow
#19 GitHub PR
Merge Webhook
Extend
Flow p95 검증
중앙 수집·알림
Issue #17 완료 기준 = 1분 수집 + 원인 식별 + OnFailure + Resolved + Secret 누출 0
Notes: 다음은 Issue #18 버전 고정과 Issue #19 GitHub PR Merge Flow이며 실제 Flow 실행 데이터로 p95를 검증합니다.
[Sources]
- docs/adr/0004-techflow-observability.md
- docs/decisions/techflow-observability.json
- docs/reports/issue-17-observability-validation.md
- docs/runbooks/observability.md
- https://github.com/ablecloud-team/ablestack-techflow/issues/17
[/Sources]

## Slide 10
최종 결과
장애를 발견하는 수준을 넘어
원인과 복구를 추적하는 기반을 확정했습니다.
ISSUE #17
VALIDATED · 6/6 HEALTHY · 43 METRIC SERIES · 12 CONTROLS PASS
ABLESTACK TechFlow · Observability Foundation
Issue #17 · 2026-07-31
Notes: Issue #17은 장애를 감지하고 원인과 복구를 추적하는 운영 기반이 검증된 상태로 종료됩니다.
[Sources]
- docs/adr/0004-techflow-observability.md
- docs/decisions/techflow-observability.json
- docs/reports/issue-17-observability-validation.md
- docs/runbooks/observability.md
- https://github.com/ablecloud-team/ablestack-techflow/issues/17
[/Sources]